Коммерческое  предложение на  рентген аппараты, фирмы MyRay (Италия)

- Высокочастотный рентген аппарат RXDC eXTend, MyRay (Италия),

- цена по АКЦИИ - 1976 у.е.

RXDC eXTend - высокочастотный рентгеновский аппарат, созданный для получения точных снимков, благодаря исключительному параллезму, достигаемому с помощью встроенного 12'' коллиматора.
Производитель: Cefla, Италия. Классификация: Электромедицинское оборудование Класс 1 тип B (CEI EN 60601-1/1998, par. 5).Генератор: Постоянный потенциал, микропроцессорное управление. Рабочая частота: 145 - 230 кГц самостоятельная подстройка (175 кГц).Фокальное пятно: 0.7 мм, IEC336.Общая фильтрация: 2.5 mm AI.Анодный ток (мА): 6, 7 mA. Напряжение (кВ): 60, 63, 65 кВ.Время экспозиции: 0,010 - 1,000 секунда, масштаб R10 и R20.Растояние до кожи пациента: 30 и 20 cm (12" и 8").Поле облучения: Ø 55 mm или Ø 60 mm round. Дополнительные коллиматоры: Круглый Ø55 мм,  и прямоугольник 22х35 мм для размера сенсора 2 и 1.Рабочий цикл: Само регуляция, непрерывная работа до 1сек/60сек. Напряжение в сети: 50/60 гЦ, 115 В±10% или 230В±15%Плечо: Доступная длина 40см-60см-90см.Максимальная длина: 230см от стены. Сертификация: CE 0051, cCSAus, одобрено FDA

2. Датчик  ZenX,  фирма MyRay (Италия), цена по АКЦИИ – 2484 у.е.

Благодаря эргономичной форме интраоральный датчик гарантирует максимальный комфорт для пациента.  Укреплённое подсоединение кабеля к датчику.
Внешние размеры сенсора: 38.9 х 24.9

Толщина (мм): 5.3

Количество пикселей матрицы: 1500 х 1000Размер пикселя (микрон): 20Теоретическое разрешение (пар линий на мм): 25Разрядность изображения: 14 бит - 16384 полутона серого цвета. Защита матрицы: Фибр оптический фильтр. Совместим со всеми интраоральными рентгенами

# 3.Панорамный рентген аппарат Hyperion MRT,  фирма Myray ( Италия)  -  15 950 у.е.

# .

Hyperion выделяется из ряда другого оборудования своей кинематикой, которая заключается в сочетании вращательного движения и одновременной работы 2-х моторов.

Производитель: Cefla, Италия

Питание

Напряжение: 115-240В±10%

Частота: 50/60 ГГц±2 ГГц

Ток: 7А при 240В, 15А при 115 В минимальный временной пик поглощения

Потребляемый ток в режиме ожидания: максимум 1А

Технические показатели

Напряжение на аноде: 60-85 кВ, автоматический и ручной выбор на 1 ступени

Ток на аноде: 1-10мА, автоматический или ручной выбор на 1 ступени

Рабочий цикл 1:20 в режиме полной мощности (85кВ, 10мА)

Фокальное пятно 0.5 - IEC 60336 (1993)

Собственная фильтрация: 3.4мм при 85кВ

Встроенный рецептор защиты от рентгеновского излучения, 1,5мм, превосходит требования IEC 60601-1-3

Время экспозиции: панорама для взрослого - 9.3 секунды, для ребёнка - 7.3 секунды

Время экспозиции телерентгенографии: от 3.6 секунд до 10 секунд, в зависимости от вида исследования

Интервал времени экспозиции: 160мс - 14с (масштаб R10)

Устройство захвата снимка

Технология датчика: CCD

Непосредственная защита от облучения: FOP (плита из оптического волокна)

Размер пикселя: 48х48 µm

Градация серого: 16384-14бит

Разрешение: более 5 пар линий

Снимки

Размер панорамных снимков, max: 1528х2797 пикселей (16 бит)

Размер цефалометрических снимков, max 2291х3125 пикселей (16 бит)

Время трансформации: max 10 сек для завершения отображения на экране ПК

Размер файла панорамного снимка: max 8Мб

Размер файла цефалометрических снимков: max 14 Мб

Характеристики для монтажа

Вес: 159 кг

Вес с консолью: 187 кг

Телескопическая колонна

Крепление на стену или пол, стационарная установка

Размеры в мм (смотрите схему)

Требования к ПК

Операционная система: Microsoft Windows Xp, Service Pack 2 или более поздняя версия, Microsoft Windows Vista, Windows 7

Параметры экрана: 1024х768 или выше, палитра 32 бита